ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Можгинское»

Можгинского района Удмуртской Республики

Проект

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

20/2020-ГП

г. Ижевск, 2020

ООО «ТИМ ПРОЕКТ»

Проект

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОЖГИНСКОЕ» МОЖГИНСКОГО РАЙОНА

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Материалы по обоснованию

(Пояснительная записка, графические материалы)

Том 2

20/2020-ГП

Директор									Халиуллин И.Ф.

ГАП										Габдрахманов М.З.

Общие положения

Генеральный план муниципального образования «Можгинское» разработан в соответствии с контрактом и техническим заданием.

Главной целью генерального плана муниципального образования «Можгинское» является обеспечение устойчивого развития территории, обеспечение жильем населения и улучшение состояния среды. Это достигается путём планирования развития территории, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (регионального и федерального) значения, зон с особыми условиями использования территорий.

В документах территориального планирования назначение территорий определяется исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития муниципального образования на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества среды обитания и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определение перспектив формирования функциональных зон;

- определение направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования «Можгинское»;

- дальнейшее развитие сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения;

- создание условий для улучшения физического состояния и качества жилищного фонда;

- формирование устойчивых транспортных связей с соседними муниципальными образованиями, развитие внутренней транспортной инфраструктуры с целью улучшения доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- развитие инженерной инфраструктуры, систем санитарной очистки и удаления хозяйственно-бытовых стоков;

- выделение территорий для организации производственной деятельности, связанной с развитием промышленности, сельского хозяйства, лесной и сопутствующих видов деятельности;

- определение мероприятий по организации зон с особыми условиями использования территорий;

- повышение эффективности использования территории муниципального образования «Можгинское».

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры муниципального образования «Можгинское».

При разработке генерального плана муниципального образования «Можгинское» учтены и использованы следующие законодательные нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года
№ 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов;

- СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная версия СНиП 2.06.15-85»;

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2);

- Закон Удмуртской Республики от 6 марта 2014 года №3-РЗ
 «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике»;

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской республике;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Можгинское»;

При разработке проекта учтены:

- положения Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в отношении Можгинского муниципального района;

- положения Схемы территориального планирования Можгинского муниципального района в отношении территории муниципального образования «Можгинское»;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Можгинское» на период 2016-2026 гг.», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинское» № 33 от 01.09.2016;

- Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Можгинское» на 2016-2026 г.г.», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинское» № 49 от 28.12.2015;

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Можгинское» на период 2016 – 2038 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Можгинское» №31 от 18.07.2016;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики;

- Схема теплоснабжения Муниципального образования «Можгинское».

Исходные данные, используемые в проекте:

Данные о современном состоянии и использовании территории муниципального образования «Можгинское», предоставленные администрацией муниципального образования «Можгинское», сведения, размещенные на сайте администрации муниципального образования «Можгинское» https://mozhga.mozhrayon.ru  (официальный сайт МО «Можгинское»).

Основные графические материалы разработаны на ортофотопланах
в М 1:2000, М 1:10000 предоставленными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике, данные ЕГРН.

Генеральный план муниципального образования «Можгинское» разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2020 г.;

1 этап –2030 г.;

2 этап – 2040 г. расчетный срок;

Этапы графически отображаются в виде функциональных зон, зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования «Можгинское».

Графические материалы подготовлены в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России
от 7 декабря 2016 г. № 793»

Термины и определения

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;

градостроительная документация - обобщённое наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

нормативы градостроительного проектирования - (федеральные, региональные и местные) – совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, объектам культурного наследия, элементов планировочной структуры, публичных сервитутов, обеспечивающих устойчивое развитие территорий;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

объект капитального строительства - (федерального, регионального и местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объёма) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Перечень используемых сокращений

ГО – гражданская оборона;

ЧС – чрезвычайные ситуации;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СНиП – строительные нормы и правила;

ГОСТ – государственные стандарты;

СЗЗ – санитарно-защитные зоны.

# 1. Общие сведения о муниципальном образовании

## 1.1. Существующее положение

Можгинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Можгинского района Удмуртии. Административный центр – село Можга.

Муниципальное образование «Можгинское» расположено в южной  части Можгинского района. Территория муниципального образования «Можгинское» граничит  на севере — с городским округом «Можга», на востоке  — с муниципальным образованием «Кватчинское», на юге — с Алнашским и Граховским районами, на западе – с муниципальными образованиями «Нышинское» и «Сюгаильское».

Село Можга располагается в 6 км от районного центра г. Можга, который является административным, хозяйственнм и культурным центром МО «Можгинский район».

Через территорию муниципального образования «Можгинское» проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, подъезд к городам Ижевску и Перми,  а также дороги регионального и межмуниципального значения – Большие Сибы – Почешур, (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, подъезд к городам Ижевску и Перми) – Александрово, (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, подъезд к городам Ижевску и Перми) – Старые Юбери, Большие Сибы – Санниково, (Можга – Старый Березняк) – с. Можга, Можга – Лесная Поляна, (М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы, подъезд к городам Ижевску и Перми) – с. Можга.

Протяженность линий межпоселкового общественного пассажирского транспорта — 12,2 км. Через поселение проходят маршруты автобусов Можга-с. Можга, Можга - Александрово, Можга – Старые Какси. Автозаправочная станция находится около пересечения федеральной трассы с автодорогой Лесная поляна — с. Можга.

В состав муниципального образования входят 16 населенных пунктов, все населенные пункты муниципального образования имеют статус сельского населенного пункта. Население поселения составляет 3438 жителей (на 1 января 2020 года по данным госстатистики).

Перечень населенных пунктов муниципального образования «Можгинское» приведен в таблице 1.

Таблица 1

| № | Населённый пункт | Количество населения, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Можга | 915 |
| 2 | д. Лесная Поляна | 179 |
| 3 | д. Александрово | 149 |
| 4 | д. Новые Юбери | 29 |
| 5 | д. Трактор | 290 |
| 6 | д. Юдрук | 71 |
| 7 | д. Старые Юбери | 335 |
| 8 | д. Большие Сибы | 616 |
| 9 | д. Малые Сибы | 7 |
| 10 | д. Почешур | 142 |
| 11 | д. Ст. Какси | 297 |
| 12 | д. Замостные Какси | 306 |
| 13 | д. Новые.Какси | 57 |
| 14 | с. Биляр | 27 |
| 15 | д. Санниково | 7 |
| 16 | д. Новопольск | 11 |
| 17 | Всего: | 3438 |

На территории муниципального образования «Можгинское» осуществляют свою работу следующие организации:

- Филиал муниципального бюджетного учреждения Можгинского района "Центральная клубная система" – Можгинский центральный сельский Дом культуры

- Филиал муниципального бюджетного учреждения Можгинского района "Центральная клубная система" – Большесибинский центральный сельский Дом культуры

- Филиал муниципального бюджетного учреждения Можгинского района "Центральная клубная система" – Тракторский сельский Дом культуры

- Филиал муниципального бюджетного учреждения Можгинского района "Центральная клубная система" – Староюберинский сельский Дом культуры"

- Филиал муниципального бюджетного учреждения Можгинского района "Центральная клубная система" – Старокаксинский центральный сельский Дом культуры

- Филиал муниципального бюджетного учреждения Можгинского района "Центральная клубная система" – Почешурский сельский клуб

- Муниципальное бюджетное учреждение "Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека" Можгинская сельская библиотека

- Муниципальное бюджетное учреждение "Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека" Старокаксинская сельская библиотека

- Муниципальное бюджетное учреждение "Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека" Тракторская сельская библиотека

- Муниципальное бюджетное учреждение "Можгинская межпоселенческая центральная районная библиотека" Большесибинская сельская библиотека

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Можгинская средняя общеобразовательная школа аграрного профиля"

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Можгинская средняя общеобразовательная школа аграрного профиля" (дошкольная группа на 60 мест)

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Большесибинская основная общеобразовательная школа" (дошкольная группа на 35 мест)

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Можгинская средняя общеобразовательная школа аграрного профиля" (дошкольная группа на 60 мест)

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Большесибинская основная общеобразовательная школа"

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Большесибинская основная общеобразовательная школа" (дошкольная группа на 35 мест)

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Можгинского района "Александровская средняя общеобразовательная школа"

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Можгинского района "Старокаксинская средняя общеобразовательная школа"

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Можгинского района "Старокаксинская средняя общеобразовательная школа" (дошкольная группа на 25 мест)

- Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Можгинского района "Александровский детский сад" (на 42 места)

- Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение Можгинского района "Александровский детский сад" (на 30 мест)

- МКОУ дополнительного образования "Дом детского творчества Можгинского района"

- Можгинский фельдшерско-акушерский пункт

- Большесибинский фельдшерско-акушерский пункт

- Александровский фельдшерско-акушерский пункт

- Старокаксинский фельдшерско-акушерский пункт

- Староюберинский фельдшерско-акушерский пункт

- Отделения почтовой связи в с. Можга, д. Большие Сибы, д. Трактор, д. Старые Какси

- Филиал ПАО "Сбербанк" в д. Старые Какси

- Можгинский участок ООО "Коммунально-энергетические системы" (с. Можга)

- ОАО "Дабрович" (молочный цех)

- ИП Соколова А.В. (колбасный цех)

- СПССК "Диммаш"

- ИП Мыльников В.Г. (пилорама)

На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность следующие С\Х предприятия:

- ООО "Можгинское"

- СПК "Держава"

- СПК-колхоз "Трактор"

- СПК "Югдон"

- ООО "Какси"

## 1.2. Природно-климатические и инженерно-геологические условия

Муниципальное образование «Можгинское» Можгинского района находится на юге Удмуртской Республики: Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя хорошо выраженными переходными сезонами: весной и осенью, поэтому четко выражена сезонная зональность климата (4 времени года). Средняя температура января -14,2°С, июля +18,3°С, средняя годовая температура +2,1°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до - 48 °С, абсолютный максимум поднимается до +38°С.

Наибольшие величины суммарной солнечной радиации приходятся на июнь, наименьшие – на декабрь. Отражённая от земной поверхности часть солнечной радиации (альбедо) велика зимой над заснеженными участками (80 %). Летом она составляет 15–25 %.

По данным «Удмуртского агентства по специализированному гидрометобеспечению» в Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388 мм. Устойчивый снежный покров образуется в конце первой или начале второй декады ноября. Средняя продолжительность залегания снежного покрова 160– 165 дней.

Среднегодовая скорость ветра 3–4 м/сек. Штили редки, в среднем 6–13 дней в году.

Весна и осень - наиболее трудно предсказуемые периоды в отношении погоды. Заморозки могут начаться уже в августе, а весной временный возврат отрицательных температур может быть в конце мая и в начале июня, что сказывается на возделываемых и теплолюбивых дикорастущих растениях.

В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незаселенных пространствах.

Влияние тропического воздуха сказывается в образовании горячих и сухих ветров-суховеев, вызывающих засуху.

Основу гидрографической сети Можгинского муниципального образования представляют реки Вала, Ныша, Чумойка, Сибы, Пошурка со множеством безымянных ручьев. Реки по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой зимней меженью. Питание рек преимущественно снеговое и существенно различается по сезонам года.

Подъем уровней воды весеннего половодья отмечается в первой декаде апреля и достигает пика в третьей декаде. Летне-осенняя межень устанавливается в конце мая – начале июня. Межень ежегодно прерывается дождевыми паводками, максимальные уровни которых при формировании дождевого паводка высокой обеспеченности превышают меженные уровни на 1,0-2,0 м. Ледовый покров устанавливается в конце ноября. Продолжительность ледоставного периода в среднем 146 дней, наибольшая - 173 дня, наименьшая - 118 дней. Вскрытие происходит в апреле с подъемом уровней весеннего половодья, обычно в начале апреля. Продолжительность весеннего ледохода 4-5 дней.

Самая крупная река в районе – р. Вала, левый  приток р. Кильмезь, имеет общую длину 196 км, площадь водосборного бассейна 7360 км2.

Характер рельефа – слабо расчлененная равнина. Общая картина определяется деятельностью временных водотоков.

Минимальные отметки приурочены к поймам и надпойменным террасам рек. Возвышенности осложнены рядами небольших оврагов, прослеживаемых на местности в виде неглубоких лощин с пологими берегами. Днища их сильно обводнены, а на отдельных участках заболочены. В периоды снеготаяния и обильных дождей эти лощины служат местом стока поверхностных вод.

Рельеф рассматриваемой территории сильно волнистый, эрозионный.

К наиболее неустойчивым природным комплексам относятся пойменные ландшафты и эрозионно-опасные приречные склоны. Проблемные территории выделены в поймах рек и имеют особый режим градостроительного использования по инженерно-строительным условиям. Инженерная подготовка таких территорий должна предварять любые виды жилья, инженерных, транспортных сооружений и прочих объектов. Наиболее целесообразное использование этих территорий – парковое и рекреационное строительство.

Территория республики по своему геологическому строению соответствует восточной части Русской платформы. Геологический разрез представлен отложениями осадочного чех ла и кристаллического фундамента.

Пермская система распространена в Удмуртской Республике повсеместно, представлена нижним и верхним отделами. Верхний отдел представлен тремя ярусами: уфимским, казанским и татарским.

Казанский ярус верхней перми наиболее представлен в разрезе коренных пород геолоственно красноцветную толщу конгломератов, песчаников, алевролитов, глин, мергелей, известняков.

Татарский ярус (уржумский горизонт) верхней перми также имеет широкое распространение на территории Можгинского района и представляет в основном красноцветные алевритово-глинистые породы с прослоями песчаников и конгломератов. Отложения вступают на поверхность на обрывистых и крутых склонах в долинах рек (обнажаются на подмываемых коренных склонах), а также на отдельных участках водоразделов (или находятся под незначительным слоем покровных отложений, почв).

Триасовая система распространена на водоразделах в северных районах Удмуртии.

Неогеновая система представлена верхним отделом – плиоценом. Плиоценовые отложения залегают в нешироких, глубоко врезанных долинах палеорек на юге и юго-западе Удмуртии.

Четвертичные отложения плащеобразно перекрывают всю территорию. В долинах рек их мощности максимальные, достигают 20 м и более. По происхождению выделяются аллювиальные отложения - в долинах водотоков, делювиально-элювиальные и солифлюкционные типы отложений - на водораздельных пространствах. Мощности последних преимущественно составляют 2-5 м, на склонах долин, в погребенных оврагах до 10-15 м. Литологически преимущественно представлены суглинками и песками, реже супесями и торфами (в долинах рек).

В поймах рек представлены по механическому составу отложения современного аллю вия (гравий, песок, галечник). Днища логов и балок, выносы грунта из оврагов и их склоны в нижней части слагаются делювиальными отложениями, преимущественно суглинистыми.

На территории МО «Можгинское» распространены дерново-средне и слабоподзолистые почвы, серые лесные оподзоленные, дерново-карбонатные почвы. По механическому составу — средние и тяжелые суглинки.

Дерновоподзолистые почвы сформировались под хвойно-лиственными лесами на покровных бескарбонатных отложениях в результате сочетания подзолистого и дернового процессов.

Серые лесные оподзоленные почвы сформировались на покровных суглинках и глинах под лиственными лесами и лугово-травяной растительностью.

На вершинах увалов, перегибах склонов, особенно южной и западной экспозиции залегают дерново-карбонатные почвы.

Существенная трансформация почвенного покрова наблюдается в производственной и селитебной зоне населенных пунктов. Загрязнение носит характер техногенных, коммунальных и сельскохозяйственных загрязнений, наблюдается механическое нарушение почвенного покрова.

Источниками загрязнения почв являются выпадения осадков, содержащих взвеси чужеродных элементов и соединений, отходы производства и потребления, химические вещества (минеральные удобрения, ядохимикаты и др.)

На последующем этапе проектирования необходимо провести лабораторные исследования состояния почв на участках застройки для определения степени химического загрязнения и эпидемиологической опасности почв.

По ботанико-географическому районированию Можгинский район входит в  Камско-Печерско-Западноуральскую подпровинцию Урало-Западно-Сибирской таежной провинции Евроазиатской таежной области.

Территория Можгинского сельского поселения входит в состав Можгинского лесничества Горнякского участкового лесничества.

Организацией ООО «Леспроект» разработан регламент Можгинского лесничества УР.

Лесохозяйственный регламент Можгинского лесничества Удмуртской Республики является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесоозяйственном регламенте установлены:

1) виды разрешенного использования лесов;

2) возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

3) ограничения использования лесов;

4) требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

На территории поселения выделяются следующие категории лесов по целевому назначению: леса зеленой зоны, защитные (леса ООПТ, леса водоохранных зон, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: защитные полосы лесов, лесные зоны, лесопарки, противоэрозионные леса) и эксплуатационные леса.

Лесистость МО «Можгинское» составляет около 30% территории поселения. Для территории муниципального образования характерны пихтово-еловые леса с участием широколиственных пород. В Можгинском районе господствует береза, сосна, ель, пихта, лиственница, осина, липа, ольха.

МО «Можгинский район» располагает значительными запасами дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственного и технического сырья. В настоящее время значительные запасы дикоросов остаются невостребованными. Основным сборщиков дикорастущей продукции является население.

1.3. Оценка территорий по совокупности природных факторов

Для целей строительства территория оценивалась по инженерно-геологическим условиям водообеспеченности.

По строительно-климатическому районированию территория муниципального образования «Можгинское» согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В.

По инженерно-геологическим условиям территория муниципального образования благоприятна для строительства, за исключением отдельных участков, расчлененных оврагами и балками. По условиям водообеспеченности территория муниципального образования отнесена также к благоприятной.

Агроклиматические условия муниципального образования «Можгинское» в целом благоприятны для возделывания основных сельскохозяйственных культур - зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей при регулярном внесении органических и минеральных удобрений.

2. Анализ градостроительного развития территории муниципального образования

## 2.1. Характеристика проектируемых объектов

Градостроительная концепция Генерального плана – это идея создания полноценных благоустроенных районов села с развитой системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных зон и объектов социальной инфраструктуры.

Градостроительная концепция Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни населения – и базируется на существующем функциональном зонировании и на перспективных территориях.  Главными структурными элементами населенных пунктов являются:

1.Общественный центр;

2.Жилые районы;

3.Производственные территории;

4.Территории природного комплекса.

В проектной планировочной структуре сложившаяся центральная часть сохраняется и упорядочивается. Планировочная структура дополняется новыми жилыми образованиями.

2.2. Демографическая характеристика поселения

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Динамика изменения численности населения это неоднородный процесс и складывается из многих демографических тенденций, в основе которых лежат социально-экономические условия.

В настоящее время на территории поселения имеются два населенных пункта, которые остаются на гране исчезновения: д. Пали, д. Туймат, в которых осталось менее 50 человек. В каждом населенном пункте сохраняются свои тенденции уменьшения численности населения, но особо остро они отражены в самых малых населенных пунктах. Чем меньше населенный пункт, тем быстрее происходит его депопуляция.

Динамика численности постоянного населения по годам и населенным пунктам по данным похозяйственной книги представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Населенные пункты | кол-во жителей 2018 г. | кол-во жителей 2019 г. | кол-во жителей 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Можга | 940 | 933 | 915 |
| д. Лесная Поляна | 187 | 184 | 179 |
| д. Александрово | 152 | 152 | 149 |
| д. Новые Юбери | 30 | 29 | 29 |
| д. Трактор | 290 | 284 | 290 |
| д. Юдрук | 70 | 73 | 71 |
| д. Старые Юбери | 371 | 351 | 335 |
| д. Большие Сибы | 765 | 696 | 616 |
| д. Малые Сибы | 7 | 7 | 7 |
| д. Почешур | 190 | 147 | 142 |
| д. Ст. Какси | 316 | 298 | 297 |
| д. Замостные Какси | 356 | 349 | 306 |
| д. Новые.Какси | 59 | 59 | 57 |
| с. Биляр | 36 | 33 | 27 |
| д. Санниково | 8 | 7 | 7 |
| д. Новопольск | 17 | 16 | 11 |
| Всего: | 3794 | 3618 | 3438 |

На территории муниципального образования «Можгинское» в 2018 году проживало 3794 человекаа, к 01.01.2020 года численность населения составила 
3438 человек.

Наблюдается естественная убыль населения. Из года в год уровень рождаемости уменьшается.

Всего на территории муниципального образования за 2019 год зарегистрировано 18 рождений, умерших - 48 человек.

Структура населения по возрастному составу

Структура населения муниципального образования «Можгинское» по возрастному составу представлена в таблице 4.

Таблица 4

| Возраст населения (лет) | МО «Можгинское» |
| --- | --- |
| От 0 до 18 лет | 743 |
| От 18 до 30 лет | 541 |
| От 30 до 35 лет | 813 |
| От 35 до 60 лет | 430 |
| От 60 и старше | 911 |

Занятость населения

На территории муниципального образования на 2020 год трудоспособного населения – 1704 человека. Из них работающих в бюджетной сфере – 229 человек, в сельском хозяйстве – 335 человек.

Численность официально зарегистрированных безработных, состоящих на учете в ЦЗН, составляет на 01.01.2018 года - 8 человек, на 01.01.2019 – 4 человека.

За пределами территории муниципального образования трудятся 873 человека.

В целом в муниципальном образовании ситуация с занятостью населения благополучная.

Общие выводы

На протяжении нескольких лет наблюдается естественная убыль населения.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое.

Прогноз развития демографической ситуации на последующие десятилетия строится из тенденций естественного прироста и механического движения населения в регионе, его городских округах и муниципальных районах, а также улучшение демографической ситуации в стране в целом.

При условии осуществления продуманной демографической политики, можно рассчитывать на достижение стабилизации количества населения. Важным шагом в этом направлении является также снижение уровня младенческой смертности. Так, на территории муниципального образования «Можгинское» сложилась относительно благоприятная возрастная структура населения, для которой характерно сравнительное превышение доли населения трудоспособного возраста (49,5% - на 01.01.2020) над долей населения старше трудоспособного возраста (26,5%).

2.3. Прогноз численности населения

Перспективы демографического развития муниципального образования «Можгинское» будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитие самозанятости населения;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры;

2.4. Особо охраняемые природные территории

ООПТ – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Сведения о наличии особо охраняемых природных территории на территории МО «Можгинское» не выявлены.

## 3. Планируемые градостроительные решения

## 3.1. Границы муниципального образования

Разрабатываемый генеральный план отображает новые границы МО «Можгинское», полученные в результате объединения муниципальных образований «Можгинское», «Большесибинское», «Александровское», «Старокасинское» на основании Закона Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года №41-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделений соответствующим статусом муниципальных образований на территории Можгинского района Удмуртской Республики» (в ред. Законов Удмуртской Республики от 10.09.2007 №45-РЗ, от 08.04.2016 №20-РЗ, от 10.05.2017 №21-РЗ).

3.2. Границы населённых пунктов

На основании предложения Администрации муниципального образования «Можгинский район» Генеральным планом муниципального образования «Можгинское» предусматривается изменение границ населенных пунктов:

1) с включением в них земельных участков:

- в с. Можга в южном направлении на 2,498 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:136001;

- в д. Лесная Поляна в южном направлении на 7,599 га за счет земельных участков с к.н. 18:17:134001:1816, 18:17:134001:1810 и территория, соединяющая их с населенным пунктом;

- в д. Трактор в юго-восточном направлении на 9,106 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:144001;

- в д. Александрово в южном направлении на 11,412 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:144001;

- в д. Старые Юбери в восточном направлении на 1,162 га за счет земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в кадастровом квартале 18:17:144001.

2) с исключением из них земельных участков:

- в с. Можга в северном направлении 7 земельных участков общей площадью 0,677 га, находящихся на территории земель лесного фонда;

- в д. Лесная Поляна в юго-западном направлении на 0,929 га за счет земельных участков, находящихся на территории земель лесного фонда;

- в д. Почешур в северо-восточном направлении на 0,05 га за счет земельных участков, находящихся на территории земель лесного фонда;

- в д. Большие Сибы в северном и восточном направлении 4 земельных участков общей площадью 13,921 га, находящихся на территории земель лесного фонда а также прилегающих земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- в д. Александрово в юго-восточном направлении на 0,993 га за счет земельных участков, находящихся на территории земель лесного фонда;

- в д. Новые Юбери в восточном направлении на 1,065 га за счет земельных участков, находящихся на территории земель лесного фонда;

- в д. Замостные Какси в северо-западном направлении на 0,391 га за счет земельных участков, находящихся на территории земель лесного фонда.

3.2. Развитие функциональных зон

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При разработке проектного функционального зонирования были использованы следующие исходные материалы, предоставленные Заказчиком:

• Топографические основы в различных масштабах;

• Цифровые материалы земельного кадастра;

• Ранее разработанные проектные материалы;

• Прочие имеющие цифровые и традиционные материалы по использованию и перспективам развития городских земель;

• Цифровое космическое изображение. Разработанное в составе Генерального плана зонирование, учитывает: Результаты комплексного градостроительного анализа территории; Историко-культурную и планировочную специфику села; Сложившиеся особенности использования земель; Требования охраны объектов культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов РФ, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности. При разработке проектного зонирования Генерального плана последовательно проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений:

• Размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

• Развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

• Проведение планировочных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Функциональное зонирование территории предусматривает:

• Преемственность в функциональном назначении территориальных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий.

• Развитие архитектурно-композиционной структуры населенных пунктов и других планировочных зон села.

• Увеличение территорий природно-рекреационного назначения.

• Изменение функционального назначения ряда производственно-коммунальных объектов в зоне центра и в составе жилых районов, развитие на этих участках деловых, общественных и жилых функций.

К основным функциональным зонам, выделенным на Основном чертеже Генерального плана, относятся:

• Жилые зоны – зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

• Общественно-деловые зоны – многофункциональная общественно-деловая зона, зона специализированной общественной застройки;

• Производственные зоны – производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры;

• Зоны сельскохозяйственного использования – производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

• Зоны рекреационного назначения – зона рекреационного назначения, зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса);

• Зоны специального назначения – зона кладбищ.

3.4. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

- Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Нормативы градостроительного проектирования по Удмуртской Республике.

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Можгинское».

Генеральным планом муниципального образования «Можгинское» предусматривается сохранение существующей системы социального обслуживания населения.

3.5. Развитие объектов транспортной инфраструктуры

Все дороги регионального значения, проходящие по территории муниципального образования, планируются к реконструкции. Участки дорог и срок определяются бюджетными программами и проектной документацией.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования «Можгинское» разработаны на основе тщательного им всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются:

- Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов;

- Реконструкция, ремонт, устройство твердого покрытия дорог и тротуаров;

- Строительство автостоянок около объектов обслуживания;

- Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений на них.

В основу генерального плана положена сложившаяся структура транспортной сети.

Одной из главных предпосылок социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования «Можгинское» является совершенствование внешнего транспортного комплекса, включающего в себя автомобильный вид транспорта.

Проектные предложения направлены на решение существующих транспортных проблем поселения, поддержание устойчивости, совершенствования имеющихся объектов и сетей внешнего транспорта, улучшения экологического состояния сельской среды.

Приведение автомобильных дорог местного значения, связывающих сельские населенные пункты муниципального образования «Можгинское» в нормативное состояние, требует значительных инвестиций и продолжительных сроков реализации намеченных мероприятий. С этой целью в муниципальном образовании «Можгинское» была разработана «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Можгинское» на период 2016-2039 годы».

### 3.6. Рекреационный потенциал

Одним из важнейших направлений оздоровления экологической обстановки является развитие системы озеленения, зон отдыха.

Основные планировочные задачи, решаемые Генеральным планом по созданию природного комплекса поселения, следующие:

- формирование системы экологически связанного природного каркаса, обеспечивающего экологическое равновесие поселения;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений всех категорий для улучшения экологической обстановки;

- сохранение ценных в научно-познавательном, экологическом отношении природных достопримечательностей;

- формирование рекреационных зон, обеспечение благоприятных условий для развития отдыха и спорта.

Защитное озеленение предусматривается вокруг производственных территорий, территорий детских дошкольных и школьных учреждений, коммунальных объектов.

Все леса в черте поселения и вокруг него имеют смешанный природный состав.  В целом леса разного качества, есть благоприятные для разных видов отдыха.

Сохранение лесов является важнейшим условием обеспечения экологического благополучия территории.

Уменьшение территорий, занятых Гослесфондом Генеральным планом муниципального образования «Можгинское» не предусматривается.

В границах населённых пунктов имеются территории озеленения общего пользования, которые подлежат первоочередному обустройству.

Территория муниципального образования наполнена большим количеством природных объектов, представляющих эстетическую, культурную и природную ценность. 	Это красивейшие элементы природного ландшафта, являющиеся достаточно чистыми с экологической точки зрения. Проектом предлагается сохранение территорий для отдыха населения.

### 3.7. Зоны с особыми условиями использования

В соответствии с федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ, вокруг производственных объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования-санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме, и отделяет территории организаций, промышленных объектов и производств, групп промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений.

Для промышленных объектов и производств, сооружений, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений. Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

Генеральным планом рекомендуется выполнение проектов обоснования санитарно-защитных зон.

Санитарная зона и ее проект, разрабатываются для производственных компаний и остается актуальным на протяжении всего срока существования объекта при условии неизменности технологических процессов и вредных воздействий на окружающую среду. В некоторых случаях возможен пересмотр размеров и изменение размеров СЗЗ, которое требует повторных расчетов и обоснования проекта. В случае если предприятие изменило технологии производства, сделав его более безопасным с точки зрения экологии и физического воздействия, размер СЗЗ вполне может быть изменен.

При разработке проекта обоснования санитарно-защитной зоны предприятия, объектов специального назначения, учитывается совокупность негативного воздействия (химическое, физическое) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение санитарно-защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных веществ в воздухе на границе СЗЗ.

Жилая застройка, находящаяся в пределах ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для изменения размеров санитарной зоны.

Для проведения натурных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы и шума привлекается аккредитованная лаборатория, имеющая соответствующий аттестат и квалифицированный персонал.

В пределах территории муниципального образования «Можгинское» находятся 5 скотомогильников:

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Трактор, МО «Можгинское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/10;

Скотомогильник (биотермическая яма) с. Можга, МО «Можгинское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/28;

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Старые Какси, МО «Можгинское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/20;

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Замостные Какси, МО «Можгинское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/21;

Скотомогильник (биотермическая яма) д. Почешур, МО «Можгинское», ветеринарно-санитарная карточка № 18-17-02/09;

Санитарные разрывы для автомагистралей и линий железнодорожного
транспорта, коммуникаций

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок устанавливаются санитарные разрывы, уменьшающие воздействие этих объектов до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

1. Железные дороги: согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2)» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

2. В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

3. Автомобильные дороги: расстояния от бровки земляного полотна от автомобильных дорог общей сети I, II, III категории до застройки необходимо принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», но не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV и V категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м;

4. Газопроводы:

- расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) магистральных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
- рекомендуемые минимальные разрывы для газопроводов низкого давления (с давлением менее 1,2 МПа) до объектов застройки принимаются согласно приложения 4 к п. 2.7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют 20-50 м; также для газопроводов низкого давления расстояние от газопроводов до объектов застройки принимается согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- охранные зоны газораспределительной сети устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 г. Для отдельно стоящих газорегуляторных пунктов охранная зона устанавливается на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

5. Воздушные линии электропередач:

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

- размеры санитарных разрывов от ВЛ напряжением 330 кВ и выше устанавливаются согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 20 м до 55 м;

- размеры охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи регламентируются ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» и составляют от 10 до 55 м.

Санитарно-защитные зоны и разрывы от объектов транспортной инфраструктуры и обслуживания населения

Размеры санитарно-защитных зон приведены на основании п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- АЗС:

– СЗЗ автозаправочных станций не более 3 ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) (магазины, кафе) – 50 м;

- СЗЗ автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100 м;

2. Мойки автомобилей:

- до двух постов – СЗЗ 50 м;

- с количеством постов от 2 до 5 – СЗЗ 100 м;

3. Станции технического обслуживания легковых автомобилей:

- до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – СЗЗ 50 м;

- объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 – СЗЗ 100 м;

4. Отдельно стоящие супермаркеты, торговые комплексы и центры, предприятия общественного питания, мелкооптовые рынки, рынки продовольственных и промышленных товаров, многофункциональные комплексы – СЗЗ 50 м;

5. Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест–СЗЗ 100 м;

6. Химчистки – СЗЗ 100 м, химчистки производительностью не более 160 кг/смену – СЗЗ 50 м;

7. Прачечные, банно-прачечные комбинаты – СЗЗ 100 м.

3.8. Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и использованию территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов представлены в таблице 5.

Таблица 5.

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| -нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; -помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); -здания управления, конструкторские бюро; -здания административного назначения; -научно-исследовательские лаборатории; -поликлиники; -спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; -бани, прачечные; -объекты торговли и общественного питания; -мотели, гостиницы; -гаражи, площадки и сооружения для хранения -общественного и индивидуального транспорта; -пожарные депо; -местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; -электроподстанции, нефте- и газопроводы; -артезианские скважины для технического водоснабжения; -водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; -канализационные насосные станции; -сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции; -станции технического обслуживания автомобилей; -в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | -жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; -зоны отдыха; -территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; -коллективных или индивидуальных дачных и садовых земельных участков; -а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; -спортивные сооружения, детские площадки; -образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать -объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; -склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; -объекты пищевых отраслей промышленности; -оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; -комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

3.8. Планировочные ограничения, учитываемые генеральным планом

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – 50м;

- от десяти до пятидесяти километров - 100м;

- от пятидесяти километров и более - 200м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Расстояния расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

Все промышленные предприятия выделены отдельной площадью с классом вредности и санитарно – защитными зонами (СЗЗ).

Площадка временного складирования ТКО – 100 м.

Ферма КРС – 300 м.

Скотомогильник - 1000 м.

Сельского кладбища – 50м.

Ремонтно-механический двор – 100 м.

Пилорама - 100 м.

Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.) – 50 м.

Автозаправочные станции для легкового транспорта – 50 м.

Коммунально-складская зона – 50 м.

Охранные зоны от высоковольтных линий электропередачи:

от линий 10 кВ – 10 м,

от линий 35 кВ – 15 м,

от линий 110 кВ – 20 м,

от линий 220 кВ – 25 м.

В охранных зонах в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы автодорог:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий - 75м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий - 50м;

- для автомобильных дорог пятой категории - 25м;

Пояса санитарной охраны источников водоснабжения:

- первого пояса – 50м,

- второго и третьего поясов – по расчету.

4. Охрана окружающей среды

Основной целью разработки градостроительной документации является устойчивое, безопасное развитие территории, создание условий, обеспечивающих комфортное проживание населения. Одна из основных методических позиций при разработке генерального плана – использование природно-экологического подхода, приоритетное решение экологических проблем поселений.

4.1.Оценка существующего состояния окружающей среды

Источниками загрязнения окружающей среды являются котельные, автодороги, промышленные предприятия. В целом санитарно-гигиеническое состояние территории поселения удовлетворительное.

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с федеральными законами.

Размещение новых населённых пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов (Федеральный закон №458-ФЗ).

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

4.2. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Почвенный слой является ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ, прокладке линий коммуникаций, добыче полезных ископаемых и других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению в резерв и использованию для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий.

Снятие и охрану природного почвенного слоя осуществляют в соответствии с требованиями ГОСТ 17.03.85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

При малой площади застройки и земельного отвода снятый почвенный слой используется после завершения строительства для благоустройства территории.

Контроль за снятием, хранением и рациональным использованием плодородного слоя почв возлагается на Россельхознадзор РФ.

4.3. Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

Поверхностными и подземными водными объектами, на которые может оказываться воздействие хозяйственной или иной деятельности муниципального образования являются реки, ручьи, родники, пруды и водозаборные скважины.

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются канализационные стоки, хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Мероприятия по охране подземных вод от истощения и загрязнения:

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте;

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду;

- проведение гидрогеологического контроля над предотвращением истощения эксплуатационных запасов подземных вод;

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин;

- запрещение сброса сточных вод и жидких отходов производства в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- организация зон санитарной охраны на территории, являющейся источником питания подземных вод.

Мероприятия, связанные с использованием подземных вод, а также размещение объектов, эксплуатация которых приводит к их загрязнению, должны быть согласованы с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Выбор мест устройства канализационных насосных станций выполнить на последующих стадиях проектирования с соблюдением СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и Водного кодекса Российской Федерации.

4.4. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Стационарными источниками выбросов в населённых пунктах являются печи дровяного отопления жилых домов индивидуальной застройки и котельные, работающие на твердом топливе.

В соответствии с принятыми проектными решениями, в целях снижения выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников, предусмотрен ряд воздухоохранных мероприятий, позволяющих обеспечить минимальный уровень загрязнения воздуха в жилых массивах.

Планировочные воздухоохранные мероприятия предусматривают:

- расположение предприятия и жилых массивов с учетом господствующих направлений ветра;

- размещение объектов и предприятий на площадке таким образом, чтобы исключалось попадание дымовых факелов на селитебную территорию;

- устройство санитарно-защитной зоны;

Для улучшения состояния атмосферного воздуха в границах жилой застройки и обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения населённых пунктов муниципального образования определены следующие направления:

-использование автономных котлоагрегатов современных модификаций;

- выполнение на рабочей стадии расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от проектируемых источников теплоснабжения с целью определения размеров границ санитарно-защитной зоны.

4.5 Защита от поражения электрическим током

В проекте указаны охранные зоны от высоковольтных линий электропередач.

В соответствии с приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон размер охранных зон от высоковольтных линий составляет:

- для ВЛ 10 кВ – 10 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 35 кВ – 15 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 110 кВ – 20 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов;

- для ВЛ 220 кВ – 25 м. по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов.

В пределах данных зон запрещается:

- размещать жилые и общественные здания и сооружения;

- устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов транспорта;

- размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и склады нефти и нефтепродуктов;

- производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и механизмов.

Согласно Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г., осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, также запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Территории санитарно-защитных зон разрешается использовать как сельскохозяйственные угодья, однако рекомендуется выращивать на них культуры, не требующие ручного труда.

4.6. Защита от шума

Один из основных источников шума – транспорт. Для защиты жилой застройки от транспортных магистралей и промышленных зон предусматриваются следующие мероприятия.

- снижение шумности источников шума путем конструктивного усовершенствования;

- применение усовершенствованных типов покрытия проезжей части;

- одно-двухрядное озеленение улиц и магистралей;

- расширение ширины проезжей части;

Организация мероприятий, предусматривающих ограничение движения шумных видов транспорта по времени в течение суток.

4.7. Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТКО);

- организация места сбора временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

4.8. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие соответствующей территории

Оценка существующего состояния окружающей среды и использования природных ресурсов на территории муниципального образования выявила ряд экологических проблем, связанных с невыполнением мероприятий по санитарной очистке территории зеленых насаждений.

Предусмотренные генеральным планом на расчетный срок природоохранные мероприятия исключат возможность загрязнения водных объектов, обеспечат безопасное обращение с отходами, предотвратят захламление и загрязнение земель. Использование современных технологий при получении энергии и организации транспортной сети не приведут к повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха при росте численности населения.

Предложенный вариант развития поселения при выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий обеспечит устойчивое развитие и минимальным воздействием на экосистемы локального уровня.

На основе анализа состояния окружающей среды генеральным планом муниципального образования предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям;

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли;

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог;

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос;

- Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населённых пунктов;

- Проведение эколого-просветительского образования населения;

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий;

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов;

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- Вывоз (уничтожение) биологических и медицинских отходов;

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях нового индивидуального жилищного строительства, а также проектируемых садовых земельных участков.

- Организация своевременной уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки.

# 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Разработка Генерального плана муниципального образования, в настоящем проекте имеет цель дать проектные обоснования по системам водоснабжения и канализации, выполненные на основании СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012,
СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2016, СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.03-85, СниП 2.07.01-89*, СаНПиН 2,1.4.1074-01, СаНПиН 2,1.4.1110-02, СаНПиН 2.1.5.1059-01.

Для обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», необходимо выполнить устройство рабочих скважин в количестве, обеспечивающем расчетные расходы воды, а также резервные скважины. Вода подается на хозяйственно-питьевые нужды к потребителям, на полив и пожаротушение.

В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиям к качеству и количеству расходуемой воды на последующих этапах проектирования схем водоснабжения предусмотреть объединенную хозяйственно-противопожарную систему водоснабжения для жилых территорий и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов.

Требуемый напор для индивидуальной застройки - 18м.

Требуемый напор для общественно-деловой застройки и территорий производственных и сельскохозяйственных объектов - определяются при рабочем проектировании.  При недостаточном напоре необходимо предусмотреть установки повышения давления.

### 5.2. Водоснабжение. Существующее положение

В настоящее время на территории муниципального образования «Можгинское» (МО «Можгинское») действуют и эксплуатируются четырнадцать централизованных систем холодного водоснабжения с собственными источниками питания.

В состав основных сооружений водоснабжения МО «Можгинское» входят: артезианские скважины, водонапорные башни объемом от 15 до 25м³, водопроводная сеть. Подача воды в систему водоснабжения осуществляется артезианскими скважинами в уличную сеть Ду = 50-150мм, состоящую в основном из стальных труб. Физический износ уличной сети составляет более 60%.

Водопроводная сеть имеет общую протяженность 70,1 км.  Водопроводная сеть подвержена высокой аварийности, не исключено наличие скрытых утечек и большой  процент нерациональных потерь воды из сети. Существующее состояние сетей  увеличивает расходы на устранение аварий.

В настоящее время  подача воды питьевого качества населению МО «Можгинское» от существующих водозаборных скважин составляет 223,6 м³ в сутки. Водопроводными сетями охвачено 92% территории жилой постройки.

Источниками питания централизованных систем водоснабжения населенных пунктов МО «Можгинское», являются артезианские скважины:

- с.Можга - представляет собой единую систему, в которую закольцованы 4 скважины и 3 водонапорные башни;

- д.Лесная Поляна;

- д. Александрово, д.Трактор д.Юдрук - представляют собой единую систему, в которую закольцованы 3 скважины и 5 водонапорных башен;

- д.Новые Юбери и д.Старые Юбери;

- д.Большие Сибы и д.Почешур;

- д.Старые Какси, д.Замостные Какси, д.Новопольск, д.Новые Какси и д.Биляр.

Услугу водоснабжения в МО «Можгинское» оказывает ООО «Строй-Сервис» с.Можга, д.Лесная Поляна), ООО «Трактор» (д. Александрово, д.Трактор, д.Юдрук), ООО «Югдон» (д.Новые Юбери, д.Старые Юбери), СПК «Держава» (д.Большие Сибы, д.Почешур) и ООО «Какси» (д.Старые Какси, д.Замостные Какси, д.Новопольск, д.Новые Какси, д.Биляр).

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого холодного водоснабжения муниципального образования «Можгинское» по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории. Для III категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

В д. Малые Сибы и д. Санниково нет системы централизованного водоснабжения. Водоснабжение населения осуществляется за счет индивидуальных скважин и колодцев.

Система централизованного горячего водоснабжения в МО «Можгинское» в настоящее время отсутствует и в перспективе не предусматривается.

Средняя глубина пролегания водопровода составляет 1,8 м. Данная глубина подходит для климатических условий Удмуртской Республики.

Перечень артезианских скважин, расположенных на территории МО «Можгинское», представлен в таблице 6.

Таблица 6.

| №№ п/п | № скважины | Год бурения | Глубина скважины м | Стат. уровень м | Динам. уровень м | Дебит, м3/ч | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Можга |
| 1 | 1042 | 1965 | 110 | 28 | 64 | 1,1 | ЭЦВ 6-6*110 |
| 2 | 1637 | 1968 | 120 | 26 | 58 | 1,5 | ЭЦВ 6-6*120 |
| 3 | 2978 | 1983 | 110 | 29 | 62 | 1,9 | ЭЦВ 6-6*110 |
| д. Лесная Поляна |
| 1 | 835 | 1964 | 130 | 21 | 71 | 0,7 | ЭЦВ 6-6*130 |
| д. Александрово |
| 1 |  | 1972 | 110 | 12 | 25 | 10 | ЭЦВ 6,3 |
| д. Трактор |
| 1 |  | 1978 | 120 | 15 | 42 | 13 | ЭЦВ 6,3 |
| 2 |  | 1986 | 100 | 13 | 41 | 11 | ЭЦВ 6,3 |
| д. Старые Юбери |
| 1 |  | 1971 | 110 | 18 | 39 | 12 | ЭЦВ 6,3 |
| д. Новые Юбери |
| 1 |  | 1985 | 120 | 16 | 42 | 10 | ЭЦВ 6,3 |
| д. Большие Сибы |
| 1 | 2862 | 1968 | 110 | 15 | 42 | 1,5 | ЭЦВ 6-6110 |
| 2 | 2427 | 1980 | 100 | 13 | 41 | 2,0 | ЭЦВ 6-6*100 |
| 3 | 1362 | 1983 | 120 | 21 | 39 | 1,7 | ЭЦВ 6-6*120 |
| 4 | 1764 | 1969 | 120 | 19 | 40 | 3,0 | ЭЦВ 6-6*120 |
| д. Почешур |
| 1 | 1794 | 1969 | 108 | 16 | 40 | 2,5 | ЭЦВ 6-6*110 |
| д. Старые Какси |
| 1 | б/н | 1971 | 120 | 22 | 41 | 0,5 | ЭЦВ 6-6*120 |
| 2 | б/н | 1989 | 110 | 22 | 45 | 1,5 | ЭЦВ 6-6*110 |
| д. Новые Какси |
| 1 | б/н | 1995 | 90 | 18 | 39 | 1,0 | ЭЦВ 6-6*90 |
| д. Замостные Какси |
| 1 | б/н | 1978 | 90 | 19 | 38 | 0,8 | ЭЦВ 6-6*90 |
| 2 | б/н | 1992 | 110 | 18 | 41 | 1,3 | ЭЦВ 6-6*110 |
| д. Новопольск |
| 1 | б/н | 1973 | 90 | 17 | 38 | 0,5 | ЭЦВ 6-6*90 |
| д. Биляр |
| 1 | б/н | 1976 | 80 | 19 | 42 | 0,5 | ЭЦВ 6-6*80 |

На многих существующих улицах в населенных пунктах, имеющих водопровод, проложен централизованный водопровод, поэтому развитие централизованных систем водоснабжения будет строиться на подключении существующих и введенных в эксплуатацию зданий к водопроводу при вводе его в дом, а также установку приборов учета холодной воды.

Основными мероприятиями по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Можгинское» являются:

На первую очередь:

- капитальный ремонт имеющихся водозаборных сооружений, бурение артезианских скважин (улучшение обеспечения населения качественной питьевой водой);

- прокладка уличного водопровода на застроенной территории села, не оборудованной водопроводом;

- строительство резервных емкостей для целей противопожарной безопасности (108м3);

- ремонт существующих водопроводных сетей во всех населенных пунктах сельского поселения;

- обустройство родников;

- замена водопроводных сетей.

На расчетный срок:

- обеспечение производительности водозаборных сооружений села не менее 610 м3 /сутки;

- строительство станции очистки воды;

- реконструкция и модернизация сетей и объектов водоснабжения;

- прокладка уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки

- строительство сетей водоснабжения в районах новой застройки;

- создание зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Необходимо проведение мероприятий по установке приборов учета, как на источники водоснабжения, так и на границах балансовой принадлежности с абонентами водоснабжающей организации.

Необходимо разработать проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 
30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях. На расстоянии 50 метров от всех десяти скважин имеется ограждение, предназначенное для предотвращения доступа животных и людей.

В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5.3. Расчет расходов воды

Среднесуточный расход воды, согласно СП 31.13330.2012:

Qср.сут.=qж*Nж/1000 (м3/сут)

где qж- удельное хоз.-питьевое водопотребление на одного жителя в сутки, qж=160л/сут;

Nж- расчётное число жителей, 3,438 тыс. чел.

Qср.сут. = 160*3,438/1000 = 0,55 м3/сут

Кмах — коэффициент суточной неравномерности, Кмах=1,2;

Максимальный суточный расход воды составит по СП 31.13330.2012:

Qмах.сут. = Кмах*Qcр.сут = 1.2*0,55 =0,66 м3/сут;

Часовой расход воды, согласно СП 31.13330.2012, формулы 3:

qч.мах = Кч.мах*Qсут.мах/24, (м3/час)

Кч.мах - коэффициент часовой неравномерности, согласно СП 31.13330.2012:

Кч.мах=αмах*βмах

α- коэффициент, учитывающий степень благоустройства, αмах=1.2;

Расчет потребности воды на полив:

Qпол = n * qпол * Nж / 1000 (м³/сут)

где qпол = 50 л/сут на одного жителя;

n = 1 (количество поливок в сутки)

Nж - расчётное число жителей, чел;

Сводные данные по расходу воды в муниципальном образовании «Можгинское» сведены в таблицу 7.

Таблица 7

| №№ | Населённый пункт | Население (тыс.чел.) | Норма водопотреб.л/сут. чел. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  | куб. м/сут | куб. м/сут |
|  |  |  |  |  | средне суточные | максимально суточные К=1,2 | средне суточные | максимально суточные К=1,2 |
|  | село Можга | 0,915 | 0,915 | 160 | 0,1464 | 0,17568 | 0,1464 | 0,17568 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,01464 | 0,017568 | 0,01464 | 0,017568 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,04575 | 0,0549 | 0,04575 | 0,0549 |
|  | Итого |  |  |  | 0,20679 | 0,248148 | 0,20679 | 0,248148 |
|  | деревня Лесная Поляна | 0,179 | 0,179 | 160 | 0,02864 | 0,034368 | 0,02864 | 0,034368 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00286 | 0,003437 | 0,002864 | 0,003437 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00895 | 0,01074 | 0,00895 | 0,01074 |
|  | Итого |  |  |  | 0,04045 | 0,048545 | 0,040454 | 0,048545 |
|  | деревня Александрово | 0,149 | 0,149 | 160 | 0,02384 | 0,028608 | 0,02384 | 0,028608 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00238 | 0,002861 | 0,002384 | 0,002861 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00745 | 0,00894 | 0,00745 | 0,00894 |
|  | Итого |  |  |  | 0,03367 | 0,040409 | 0,033674 | 0,040409 |
|  | деревня Новые Юбери | 0,029 | 0,029 | 160 | 0,00464 | 0,005568 | 0,00464 | 0,005568 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00046 | 0,000557 | 0,000464 | 0,000557 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00145 | 0,00174 | 0,00145 | 0,00174 |
|  | Итого |  |  |  | 0,00655 | 0,007865 | 0,006554 | 0,007865 |
|  | деревня Трактор | 0,29 | 0,29 | 160 | 0,0464 | 0,05568 | 0,0464 | 0,05568 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00464 | 0,005568 | 0,00464 | 0,005568 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0145 | 0,0174 | 0,0145 | 0,0174 |
|  | Итого |  |  |  | 0,06554 | 0,078648 | 0,06554 | 0,078648 |
|  | деревня Юдрук | 0,071 | 0,071 | 160 | 0,01136 | 0,013632 | 0,01136 | 0,013632 |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00113 | 0,001363 | 0,001136 | 0,001363 |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00355 | 0,00426 | 0,00355 | 0,00426 |
|  | Итого |  |  |  | 0,01604 | 0,019255 | 0,016046 | 0,019255 |  |  |
|  | деревня Старые Юбери | 0,335 | 0,335 | 160 | 0,0536 | 0,06432 | 0,0536 | 0,06432 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00536 | 0,006432 | 0,00536 | 0,006432 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,01675 | 0,0201 | 0,01675 | 0,0201 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,07571 | 0,090852 | 0,07571 | 0,090852 |  |  |
|  | деревня Большие Сибы | 0,616 | 0,616 | 160 | 0,09856 | 0,118272 | 0,09856 | 0,118272 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00985 | 0,0118272 | 0,009856 | 0,0118272 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0308 | 0,03696 | 0,0308 | 0,03696 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,13921 | 0,1670592 | 0,139216 | 0,1670592 |  |  |
|  | деревня Малые Сибы | 0,007 | 0,007 | 160 | 0,00112 | 0,001344 | 0,00112 | 0,001344 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00011 | 0,0001344 | 0,000112 | 0,0001344 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00035 | 0,00042 | 0,00035 | 0,00042 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00158 | 0,0018984 | 0,001582 | 0,0018984 |  |  |
|  | деревня Почешур | 0,142 | 0,142 | 160 | 0,02272 | 0,027264 | 0,02272 | 0,027264 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00227 | 0,0027264 | 0,002272 | 0,0027264 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0071 | 0,00852 | 0,0071 | 0,00852 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,03209 | 0,0385104 | 0,032092 | 0,0385104 |  |  |
|  | деревня Старые Какси | 0,297 | 0,297 | 160 | 0,04752 | 0,057024 | 0,04752 | 0,057024 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00475 | 0,0057024 | 0,004752 | 0,0057024 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,01485 | 0,01782 | 0,01485 | 0,01782 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,06712 | 0,0805464 | 0,067122 | 0,0805464 |  |  |
|  | деревня Замостные Какси | 0,306 | 0,306 | 160 | 0,04896 | 0,058752 | 0,04896 | 0,058752 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00489 | 0,0058752 | 0,004896 | 0,0058752 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,0153 | 0,01836 | 0,0153 | 0,01836 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,06915 | 0,0829872 | 0,069156 | 0,0829872 |  |  |
|  | деревня Новые Какси | 0,057 | 0,057 | 160 | 0,00912 | 0,010944 | 0,00912 | 0,010944 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00091 | 0,0010944 | 0,000912 | 0,0010944 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00285 | 0,00342 | 0,00285 | 0,00342 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,01288 | 0,0154584 | 0,012882 | 0,0154584 |  |  |
|  | деревня Биляр | 0,027 | 0,027 | 160 | 0,00432 | 0,005184 | 0,00432 | 0,005184 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00043 | 0,0005184 | 0,000432 | 0,0005184 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00135 | 0,00162 | 0,00135 | 0,00162 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00610 | 0,0073224 | 0,006102 | 0,0073224 |  |  |
|  | деревня Санниково | 0,007 | 0,007 | 160 | 0,00112 | 0,001344 | 0,00112 | 0,001344 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00011 | 0,0001344 | 0,000112 | 0,0001344 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00035 | 0,00042 | 0,00035 | 0,00042 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00158 | 0,0018984 | 0,001582 | 0,0018984 |  |  |
|  | деревня Новопольск | 0,011 | 0,011 | 160 | 0,00176 | 0,002112 | 0,00176 | 0,002112 |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  | 0,00017 | 0,0002112 | 0,000176 | 0,0002112 |  |  |
|  | Поливочные нужды |  |  | 50 | 0,00055 | 0,00066 | 0,00055 | 0,00066 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 0,00248 | 0,0029832 | 0,002486 | 0,0029832 |  |  |
|  | Всего | 3,438 | 3,438 |  | 0,77694 | 0,932386 | 0,776988 | 0,932386 |  |  |

5.4. Противопожарные мероприятия

Для обеспечения надежного пожаротушения территории муниципального образования «Можгинское» необходимо предусмотреть устройство противопожарных водоемов и пожарных резервуаров.  Для использования воды из прудов в целях пожаротушения необходимо устройство пожарных пирсов. Для наружного пожаротушения на сетях водоснабжения предусмотреть гидранты. Требуемое количество пожарных гидрантов определить при рабочем проектировании жилых районов.

Расход воды на пожаротушение согласно СП 8.13130.2009, табл.5.

Расчётное количество одновременных пожаров - 1, расход воды на наружное пожаротушение – 10 л/с.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

- Размещение подразделений пожарной охраны, в соответствии с положениями ст. 76 ФЗ-123, определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо, требования к которым установлены ФЗ-123, НПБ 101-95, СП 11.13130.2009;

- Обеспечение противопожарным водоснабжением населенного пункта должно осуществляться согласно требованиям ФЗ-123, СП 8.13130.2020, СП 31.13330.2012 и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, путем строительства, реконструкции, ремонта водонапорных башен и пожарных гидрантов, пирсов, а также противопожарного водопровода, обеспечивающего требуемый напор в сети, с установкой на нем пожарных гидрантов, а также устройства искусственных пожарных водоемов или резервуаров с требуемым объемом воды для нужд пожаротушения, оборудования естественных и искусственных водоемов площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров, для установки пожарной техники и забора воды в любое время года;

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и проведения аварийно-спасательных работ, согласно требованиям СП 4.13130.2013, а также строительство дорог (подъездов) к рекам и водоемам для забора воды пожарной техникой в любое время года.

- Ширина улиц, дорог в красных линиях и габариты проезжих частей улично-дорожной сети населенного пункта должна соответствовать требованиям СП 4.13130.2013. Максимальная протяженность тупиковых проездов не должна превышать 150 метров. Конструкция дорожной одежды проездов (в том числе мостов) для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

- Обеспечение противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями на территории населенного пункта в зависимости от степени огнестойкости от 6 до 15 м, а также от границ застройки населенного пункта до лесных массивов не менее 30 м согласно требованиям СП 4.13130.2013.

### 5.5. Водоотведение

### На территории муниципального образования «Можгинское» эксплуатируется одна централизованная система водоотведения, обслуживаемая ООО «Строй-Сервис» и иными ведомственными организациями.

Централизованная система водоотведения села Можга включает в себя в следующие элементы:

– сеть самотечных трубопроводов канализации, общей протяженностью 2,5 км, в том числе уличные, внутриквартальные и внутридворовые – 2,5 км, выпускной коллектор с ОСК

– 0,4 км;

– канализационные колодцы безнапорных сетей – 11 шт;

– муниципальные очистные сооружения канализации (далее ОСК, КОС) производительностью 50 м3/сут.

Сточные воды от предприятий и населения по системе самотечных трубопроводов Ø150-200 мм поступают на ОСК.

Жидкие бытовые отходы утилизируются в выгребные ямы, расположенные во дворах жилых домов. Вопрос вывоза сточных вод отдельных зданий решается при помощи вывоза ассенизаторскими машинами, что значительно удорожает стоимость коммунальных услуг и ложится дополнительным бременем на платежеспособную часть населения.

Очистные сооружения с. Можга имеют в своем составе:

– приемник;

– сборный колодец;

– каскад биопрудов;

– выпуск в р. Ныша;

– иловые площадки;

– здание ОСК.

На территории муниципального образования ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

Населенные пункты д. Александрово, д.Трактор, д.Юдрук, д.Новые Юбери, д.Старые Юбери, д.Большие Сибы, д.Малые Сибы, д.Почешур, д.Старые Какси, д.Замостные Какси, д.Новопольск, д.Новые Какси, д.Санниково, д.Биляр не имеют централизованной системы водоотведения.

### 5.6. Газоснабжение

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры поселения является уровень газификации населенных пунктов.

Все газопроводы-отводы, пункты редуцирования газа, распределительные газопроводы низкого давления обслуживаются Филиалом АО «Газпром газораспределение Ижевск» в г.Можга.

Природный газ используется в жилой застройке – для целей пищеприготовления, отопления и горячего водоснабжения. Оборудование работает на природном газе низкого давления.

Схема газоснабжения населённых пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

В соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 требуемый объем газа при проектировании генеральных планов поселений рассчитывается по укрупненным показателям из расчета 220 м3/год на чел. Данный укрупненный показатель включает в себя нагрузки по объектам жилого фонда, коммунально-складским, производственным предприятиям, объектов социального профиля рекреации и туризма.

Отдельный расчет на производственные площадки не производится в связи с их незначительностью, на производственных зонах не планируется размещение крупных отраслевых производственных объектов. Потребление газа производственными предприятиями в производственных зонах поселения будет происходить по остаточному принципу от имеющихся объемов газопотребления жителями поселения.

Укрупненные сведения о газопотреблении на территории муниципального образования «Можгинское» приведены в таблице 8.

| Таблица 8 |
| --- |
| № № | Населённый пункт | Население (человек) | Перспективный объем газопотребления м3/год на человека (с учетом существующей застройки) |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч.срок | сущ. | Первая очередь | расч.срок |
| 1 | с. Можга | 915 | 915 | 915 | 201300 | 201300 | 201300 |
| 2 | д. Лесная Поляна | 179 | 179 | 179 | 39380 | 39380 | 39380 |
| 3 | д. Александрово | 149 | 149 | 149 | 32780 | 32780 | 32780 |
| 4 | д. Новые Юбери | 29 | 29 | 29 | 6380 | 6380 | 6380 |
| 5 | д. Трактор | 290 | 290 | 290 | 63800 | 63800 | 63800 |
| 6 | д. Юдрук | 71 | 71 | 71 | 15620 | 15620 | 15620 |
| 7 | д. Старые Юбери | 335 | 335 | 335 | 73700 | 73700 | 73700 |
| 8 | д. Большие Сибы | 616 | 616 | 616 | 135520 | 135520 | 135520 |
| 9 | д. Малые Сибы | 7 | 7 | 7 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 10 | д. Почешур | 142 | 142 | 142 | 31240 | 31240 | 31240 |
| 11 | д. Ст. Какси | 297 | 297 | 297 | 65340 | 65340 | 65340 |
| 12 | д. Замостные Какси | 306 | 306 | 306 | 67320 | 67320 | 67320 |
| 13 | д. Новые.Какси | 57 | 57 | 57 | 12540 | 12540 | 12540 |
| 14 | с. Биляр | 27 | 27 | 27 | 5940 | 5940 | 5940 |
| 15 | д. Санниково | 7 | 7 | 7 | 1540 | 1540 | 1540 |
| 16 | д. Новопольск | 11 | 11 | 11 | 2420 | 2420 | 2420 |
| 17 | Итого: | 3440 | 3440 | 3440 | 756800 | 756800 | 756800 |

Положение существующих сетей газоснабжения определяется схемой газоснабжения муниципального образования. Положение планируемых сетей газоснабжения определяется проектной документацией.

Проектирование новых сетей газораспределения, реконструкция существующих и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом осуществляется в соответствии с СП 62.13330.2016.

5.7. Теплоснабжение

На территории МО «Можгинское» в настоящее время функционируют 7 котельных, обслуживанием которых занимается 1 организация: ООО «Коммунально-энергетические системы». При этом регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения ООО «Коммунально-энергетические системы» ведется в отношении 6 систем теплоснабжения: СЦТ от котельной в с. Можга, СЦТ от котельной в д. Александрово и СЦТ от котельной в д. Старые Юбери, эксплуатируемые на правах аренды, СЦТ от котельной в д. Старые Какси, находящейся в собственности организации, СЦТ от котельной №11 и котельной жилого дома в д. Большие Сибы, эксплуатируемые на праве безвозмездного пользования (таблица 13). В отношении котельной школы в д. Большие Сибы ООО «Коммунально-энергетические системы» оказывает только услуги по ее эксплуатации, регулируемая деятельность в сфере теплоснабжения не осуществляется.

Таблица 13

| № | Наименование котельной | Организация, владеющая источником теплоснабжения | Организация, обслуживающая источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование организации | право владения | наименование организации | основание для обслуживания |
| 1 | Котельная №5, с.Можга, Микрорайон, 10 | ООО «КЭС» | Договор аренды от 01.11.2015 №12 | ООО «КЭС» | Договор аренды от 01.11.2015 №12 |
| 2 | Котельная №7, д. Александрово, ул. Удмуртская, 7а | ООО «КЭС» | Договор аренды от 19.09.2018 №18 | ООО «КЭС» | Договор аренды от 19.09.2018 №18 |
| 3 | Котельная №8, д. Ст.Какси, ул.Полевая | ООО «КЭС» | Собственность | ООО «КЭС» | Собственность |
| 4 | Котельная №6, д.Ст.Юбери, ул. Юберинская, 1а | ООО «КЭС» | Договор аренды от 19.09.2018 №18 | ООО «КЭС» | Договор аренды от 19.09.2018 №18 |
| 5 | Котельная №11, д. Б.Сибы, пл. Центральная, 8 | ООО «КЭС» | Договор без- возмездного пользования от 03.09.2018 №333 | ООО «КЭС» | Договор безвоз- мездного пользо- вания от 03.09.2018 №333 |
| 6 | Котельная жилого дома, д. Б.Сибы, ул. Школьная, 34 | ООО «КЭС» | Договор без- возмездного пользования от 03.09.2018 №333 | ООО «КЭС» | Договор безвоз- мездного пользо- вания от 03.09.2018 №333 |
| 7 | Котельная школы, д.Б.Сибы | МБОУ «Боль- шесибинская СОШ» | Собственность | ООО «КЭС» | Договор на оказа- ние услуги по теплоснабжению от 17.01.2019 №1 |

Поставка тепловой энергии от всех теплоисточников осуществляется по закрытой схеме. Централизованное горячее водоснабжение в поселении не осуществляется. Жилой сектор усадебного типа обеспечивается теплом от индивидуальных источников теплоты. Данные по количеству площадей с индивидуальным теплоснабжением отсутствуют.

В МО «Можгинское» плата за поставляемую тепловую энергию по показаниям приборов учета производится следующими потребителями:

- МБОУ «Можгинская ООШ»;

- МБДОУ «Можгинский детский сад»;

- МБОУ «Старокаксинская СОШ»;

- МБУ «Старокаксинский ЦСДК»;

- МБОУ «Александровская СОШ»;

- МБДОУ «Александровский детский сад»;

- МБДОУ «Староюберинский детский сад»;

- МБУ «Большесибинский ЦСДК»;

- Большесибинский ФАП;

- Административное СПК.

Остальные потребители оплачивают потребленную тепловую энергию в объеме, определенном расчетным способом либо по нормативам (для населения).

При этом для 1-,  2-этажных домов норматив потребления тепловой энергии на отопление, действующий на территории поселения на момент разработки Схемы теплоснабжения, составляет 0,02365 Гкал/м² в месяц календарного года (0,2838 Гкал/м² в год) для населения, проживающего в с.Можга и в д.Большие Сибы. Данный норматив потребления коммунальной услуги по отоплению утвержден постановлением главы Администрации МО «Можгинский район» №235 от 19.04.2010 года.

Для 3-4 этажных домов на территории поселения на момент разработки Схемы теплоснабжения действует норматив потребления тепловой энергии на отопление, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08.08.2016 №324, которые составляет 0,0178 Гкал/м² в месяц календарного года.

### 5.8. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Можгинское» предусмотрено от электрических сетей ОАО «Удмуртэнерго».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Перечень трансформаторных подстанций (ТП), расположенных на территории муниципального образования «Можгинское», приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Тип ТП | № ТП | Принадлежность ТП | Населенный пункт (место расположения) |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП | 172 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Юбери |
| КТП | 173 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Трактор |
| КТП | 215 | ОАО «Удмуртэнерго» | в 200 м к юго-западу от с. Можга |
| КТП | 181 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Лесная Поляна |
| КТП | 182 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Какси |
| КТП | 184 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 185 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Юбери |
| КТП | 189 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Почешур |
| ЗТП | 194 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Юбери |
| КТП | 196 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Какси |
| КТП | 197 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Новые Какси |
| КТП | 204 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 216 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Новые Какси |
| КТП | 217 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Биляр |
| КТП | 220 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Новопольск |
| КТП | 221 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Замостные Какси |
| КТП | 222 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Замостные Какси |
| КТП | 224 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Какси |
| КТП | 226 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Новые Какси |
| КТП | 241 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Почешур |
| КТП | 242 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Юдрук |
| КТП | 243 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Малые Сибы |
| КТП | 244 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 245 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 246 | ОАО «Удмуртэнерго» | в 1900 м к юго-востоку от с. Можга |
| КТП | 248 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Юбери |
| КТП | 249 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Юбери |
| КТП | 250 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Новые Юбери |
| КТП | 251 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Трактор |
| КТП | 252 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Александрово |
| КТП | 258 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 260 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 262 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Замостные Какси |
| КТП | 263 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Какси |
| КТП | 264 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Юбери |
| КТП | 266 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Замостные Какси |
| КТП | 269 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Трактор |
| КТП | 270 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Какси |
| КТП | 275 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 276 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Трактор |
| КТП | 277 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Трактор |
| КТП | 281 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 282 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Трактор |
| КТП | 284 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Старые Какси |
| КТП | 299 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 347 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Можга |
| КТП | 348 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Можга |
| КТП | 360 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Можга |
| КТП | 363 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Можга |
| КТП | 364 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Можга |
| КТП | 367 | ОАО «Удмуртэнерго» | с. Можга |
| КТП | 393 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 396 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Трактор |
| КТП | 399 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Замостные Какси |
| КТП | 400 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 405 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Большие Сибы |
| КТП | 414 | ОАО «Удмуртэнерго» | д. Лесная Поляна |
| СТП | 424 | ОАО «Удмуртэнерго» | б.н.п. д. Плотниково |
| СТП | 436 | ОАО «Удмуртэнерго» | б.н.п. д. Плотниково |
| СТП | 438 | ОАО «Удмуртэнерго» | в 100 м к юго-западу от с. Можга |
| СТП | 439 | ОАО «Удмуртэнерго» | в 1400 м к востоку от д. Большие Сибы |

Суммарная электрическая нагрузка рассчитана по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя, с учётом электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения, на основании «Изменений и дополнений к Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД» 34.20.185-94. Также учитывались: "Правила и нормы планировки и застройки городов и поселков (СНиП П-60-75*, СНиП 2.07.01-89*) с учетом центрального теплоснабжения, а также СН 544-82, СН 543-82.

Укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки принят по таблице 2.4.3. и 2.4.4. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и составляет 0,65 кВт/чел (для средних населенных пунктов в составе района), показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

Перспективный объем электропотребления по территории муниципального образования  «Можгинское» приведен в таблице 10 и таблице 11.

Таблица 10

| № | Населённый пункт | Население (человек) | кВт (с учетом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | Первая очередь | расч. срок | сущ. | Первая очередь | расч. срок | Увелич. нагрузки |
| 1 | с. Можга | 915 | 915 | 915 | 116,35 | 116,35 | 116,35 | 0 |
| 2 | д. Лесная Поляна | 179 | 179 | 179 | 96,85 | 96,85 | 96,85 | 0 |
| 3 | д. Александрово | 149 | 149 | 149 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 0 |
| 4 | д. Новые Юбери | 29 | 29 | 29 | 188,5 | 188,5 | 188,5 | 0 |
| 5 | д. Трактор | 290 | 290 | 290 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 0 |
| 6 | д. Юдрук | 71 | 71 | 71 | 217,75 | 217,75 | 217,75 | 0 |
| 7 | д. Старые Юбери | 335 | 335 | 335 | 400,4 | 400,4 | 400,4 | 0 |
| 8 | д. Большие Сибы | 616 | 616 | 616 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 0 |
| 9 | д. Малые Сибы | 7 | 7 | 7 | 92,3 | 92,3 | 92,3 | 0 |
| 10 | д. Почешур | 142 | 142 | 142 | 193,05 | 193,05 | 193,05 | 0 |
| 11 | д. Ст. Какси | 297 | 297 | 297 | 198,9 | 198,9 | 198,9 | 0 |
| 12 | д. Замостные Какси | 306 | 306 | 306 | 37,05 | 37,05 | 37,05 | 0 |
| 13 | д. Новые.Какси | 57 | 57 | 57 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 0 |
| 14 | с. Биляр | 27 | 27 | 27 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 0 |
| 15 | д. Санниково | 7 | 7 | 7 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 0 |
| 16 | д. Новопольск | 11 | 11 | 11 | 2236 | 2236 | 2236 | 0 |
| 17 | Итого: | 3438 | 3438 | 3438 | 594,75 | 594,75 | 594,75 | 0 |

Расход электрической энергии в год на расчетный срок реализации генерального плана не увеличится.

Удельные расчетные нагрузки не учитывают применение в жилых домах электроотопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров, все жилые дома оборудованы плитами на природном газе.

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кВ, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

На расчетный срок генерального плана предусматривается осуществление мероприятий по обеспечению надежности сетей электроснабжения, реконструкция существующих сетей 10кВ и ТП 10/0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий.

Все возрастающая потребность потребления энергоресурсов населением, бюджетными учреждениями и одновременный рост тарифов диктуют необходимость перехода к энергосберегающим технологиям.

Напряжение высоковольтной сети принято 10кВ, с заземленной нейтралью трансформаторов, н/в – 380/220в. В пределах жилой застройки фидерные линии 10кВ предусматриваются кабельными в земляной траншее.

Предусматривается постепенная замена существующих трансформаторов.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам.   Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить  (СИП)  проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

Проектируемая жилая застройка подключается к существующим трансформаторам.   Сети 0,4кВ предусматриваются воздушными изолированными (СИП) проводами по ж/б опорам. Сеть наружного освещения – отдельными фидерами, выполнить  (СИП)  проводами по опорам 0,4кВ, управлением от ТП.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

5.9. Санитарная очистка территории

Основным видом образующихся отходов в поселении являются твердые коммунальные отходы, включающие несортированные отходы из жилищ.

Санитарная очистка территории:

- сбор и удаление твердого мусора с территорий домовладений и организаций на полигон твердых бытовых отходов (ТБО);

- организация мест сбора временного складирования ТБО – контейнеры

- уборка территории зеленых насаждений от мусора;

- содержание специализированного транспорта.

В настоящеее время вывоз твердых коммунальных отходов с территории муниципального образования «Можгинское» осуществляется на полигон ТБО в г. Можге. Обслуживающая организация ООО «Спецавтохозяйство». Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов в населенных пунктах муниципального образования «Можгинское» указана в таблице 11.

Таблица 11

| № | Населенный пункт | Периодичность вывоза ТКО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Можга | не реже 2 раз в неделю в течение года |  |
|  | д.Лесная Поляна | не реже 3 раз в неделю в течение года |  |
|  | д.Александрово | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Трактор | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Юдрук | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Новые Юбери | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Старые Юбери | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Большие Сибы | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Почешур | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Малые Сибы | вывоз не осуществляется | труднодоступный населенный пункт |
|  | д.Старые Какси | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Замостные Какси | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Новые Какси | не реже 1 раза в неделю в течение года |  |
|  | д.Новопольск | не реже 1 раза в неделю в зимний и летний период | в весенний и осенний период вывоз не осуществляется в связи с труднодоступностью населенного пункта |
|  | с.Биляр | вывоз не осуществляется | труднодоступный населенный пункт |
|  | д.Санниково | вывоз не осуществляется | труднодоступный населенный пункт |

# 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасными природными явлениями на территории муниципального образования «Можгинское» являются: грозы, ливни и снегопады большой интенсивности; град; гололед и сильные ветра. Характер воздействия данных поражающих факторов сведен в таблицу 12.

Таблица 12

| № | Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое воздействие на ограждающие конструкции |
| 2 | Экстремальные атмосферные осадки: ливень, метель | Подтопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка на конструкции, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| 3 | Град | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Температурные деформации ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |
| 5 | Гроза | Электрические разряды |
| 6 | Лесные пожары | Возникновение лесных пожаров |

В результате обильных экстремальных осадков и в период весенне-летнего паводка возможно подтопление части территорий муниципального образования, расположенных вдоль рек и ручьев. Границы зон возможного затопления на период разработки генерального плана не установлены, предполагается установление данных зон в соответствии с действующим законодательством на период реализации генерального плана.

Наиболее опасными природными ЧС являются пожары.

Можно выделить наличие лесных массивов, занимающих значительную часть территории муниципального образования «Можгинское». В засушливые периоды данные лесные массивы могут стать источниками лесных пожаров. Для снижения риска возникновения ЧС – лесные пожары необходимо предусмотреть организацию противопожарных разрывов в соответствии с СП 42.13330.2016:

- расстояние от застройки сельских поселений до лесных массивов - не менее 15 м;

Следует отметить, что для ликвидации лесных пожаров необходима реконструкция дорог для обслуживания лесов, крупных водоёмов и рек. В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ от 22.07.2008) необходимо устройство подъездов к водоемам для забора воды пожарными машинами, в том числе, в зимнее время. Зоны доступности пожарных машин к месту возникновения ЧС определяется из расчета прибытия к месту пожара в течение 20 мин.

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности:

-Строительство подъездов с твердым покрытием ко всем объектам защиты.

-Оборудование пожарных пирсов в населённых пунктах, где есть поверхностные водоёмы, для заправки пожарных машин в любое время года;

-Оборудование существующей в населённых пунктах системы водоснабжения пожарными гидрантами полностью, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 м жилой малоэтажной застройки.

6.2. Техногенные ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения риска их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 21 078.1997 № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений»;

- обеспечение соблюдения, в соответствии с требованиями действующего законодательства и в целях предотвращения негативного воздействия вод, режима использования территорий, подверженных затоплению и подтоплению;

- обеспечение безопасности на потенциально-опасных инженерных сооружениях.

Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 14.05.2007 года
№ 425-р при выявлении бесхозяйных гидротехнических сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано принимать меры по признанию муниципальной собственности на указанные сооружения, с последующим решением о целесообразности их дальнейшей эксплуатации.

На территории муниципального образования отсутствуют ядерно- и радиационно-опасные объекты, аварии на которых могут представлять угрозу возникновения ЧС, химически опасные объекты экономики (ХОО) на территории МО отсутствуют.

Основные техногенные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Можгинское» следующие:

1.Сеть автомобильных дорог на территории района и характер перевозимых грузов, а также пассажироперевозки, являются потенциальными источниками возникновении аварий и катастроф. Возможные чрезвычайные ситуации на транспорте носят локальный характер, и связаны с нанесением существенного материального ущерба и потерями населения. Последствия аварии и катастроф может вызвать серьезное воздействие на окружающую среду.

2.Пожаро - и взрывоопасные факторы:

•	возможные взрывы и пожары могут произойти на территории муниципального образования «Можгинское» при перевозке грузов (нефтепродуктов) автомобильным транспортом. Последствия взрывов способны вызвать на прилегающих территориях значительные разрушения (повреждения) жилых массивов и потери населения.

•	пожароопасными объектами на территории МО «Можгинское» также являются:

•	 котельные. Все котельные представляют потенциальную опасность, особенно расположенные в пределах жилoгo сектора сельских поселений. При взрыве котлов возможны частичные разрушения строений и возникновения пожаров. Опасность представляют также дымовые трубы, так как их падение (при ураганном ветре, от износа, и т. п.) может причинить ущерб или могут произойти несчастные случаи с несчастные случаи с гибелью людей;

•	хранилища сена, соломы и кормов для с/х животных;

•	зернотоки, зерносушилки, крупные животноводческие комплексы и животноводческие фермы;

•	лесные массивы и заросшие высокотравьем поля.

6.3. Стратегически важные объекты при возникновении ЧС

Можгинский район Удмуртской Республики не отнесен к группе по гражданской обороне.

МО «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики не отнесено к группе по гражданской обороне.

На территории МО «Можгинское» Можгинского района организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне, отсутствуют.

Территория поселения находится вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможных сильных разрушений, вне зоны радиоактивного загрязнения, в зоне возможного химического заражения (при авариях на автомобильном транспорте), вне зоны возможного катастрофического затопления, вне зоны возможного образования завалов от зданий различной этажности (п. 4.4 СП 165.1325800.2014).

Населённые пункты муниципального образования являются некатегорированными населёнными пунктами по гражданской обороне и находятся вне зоны действия разрушений. Выделяются следующие стратегически важные объекты при возникновении ЧС.

Стратегически важными объектами при возникновении ЧС являются:

- Источники водоснабжения – водонапорные башни и открытые водозаборы;

- Автомобильные дороги.

К объектам, не прекращающим работу во время ЧС могут быть отнесены:

Административные, деловые и общественные организации:

- Здание Администрации;

- Почта России и отделения связи;

Учреждения религии:

- Все религиозные учреждения.

Медицинские учреждения:

- ФАП.

Учреждения коммунального хозяйства:

- Кладбище.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия МО

Объекты, рассматриваемые в качестве возможных мест устройства укрытий, госпиталей во время ЧС:

Учреждение культуры и искусства:

- Дома культуры, клубы;

- Учреждения религии.

Детские учреждения:

- Детские дошкольные учреждения.

Учебные учреждения

- Общеобразовательные учреждения.

Согласно ГОСТ Р 55201-2012 защитным сооружением гражданской обороны является сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На территории  поселения в качестве защитных сооружений гражданской обороны приспособлены подвалы, подполы, погреба, внутренние помещения зданий.

В соответствии с требованиями Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309, п. 7 СП 165.1325800.2014 «ИТМ ГО» для укрытия населения, необеспеченного защитными сооружениями гражданской обороны, необходимо предусмотреть заблаговременное дооборудование подвальных и других заглубленных помещений до защитных сооружений гражданской обороны.

На базе существующих и планируемых объектов коммунально-бытового назначения предусматриваются развертывание пунктов для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений.

6.4. Меры по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

Для предупреждения ЧС и руководства в чрезвычайных ситуациях в администрациях муниципального образования «Можгинский район» и муниципального образования «Можгинское» создаются:

Постоянно действующая комиссия по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации муниципального образования «Можгинский район».

На противопожарный сезон - оперативная группа по борьбе с лесными пожарами.

В целях организации работ по пропуску половодья - противопаводковая комиссия.

Для противодействия терроризму – антитеррористическая комиссия по координации усилий, направленных на предотвращение террористических актов на территории района.

Для финансирования проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в администрации муниципального района и на объектах экономики создаются резервные финансовые фонды.

Для предупреждения ЧС на подведомственных территориях, ежегодно, в администрации муниципального образования «Можгинский район» и на объектах экономики разрабатывается планы основных мероприятий по гражданской обороне, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

7. Охрана объектов культурного наследия.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Можгинское» учтены объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) и Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

К выявленным объектам культурного наследия относятся объекты, в отношении которых региональным органом охраны объектов культурного наследия принято решение о его включении в перечень выявленных объектов культурного наследия. Выявленный объект культурного наследия подлежит государственной охране соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ.

Объекты культурного наследия подразделяются по следующим категориям историко культурного значения:

- федерального значения;

- регионального значения;

- местного (муниципального) значения.

При разработке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Можгинское» в соответствии с требованиями Федерального закона №73-ФЗ учтены следующие объекты культурного наследия и выявленные объекты культурного наследия.

Таблица 13

Объекты культурного наследия регионального значения, расположенные на территории МО «Можгинское» Можгинского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта | Наименование и реквизиты нормативно-правового акта о постановке объекта на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Алмачское местонахождение | р.Вала (Л), д.Алмач | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Замостнокаксинский могильник | р.Вала (Л), 0.4 км к ССЗ от д.Старые Какси | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Можгинский 1 могильник | р.Ныша (Л), с.Можга - центр | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Можгинский 2 могильник ("Вужшай") | р.Ныша (Л), с.Можга - В окраина | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Можгинское селище | р.Сюга (П), г.Можга | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Можгинское 1 местонахождение | р.Сюга (П), c.Б.Можга - огороды | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Можгинское 2 местонахождение | р.Ныши (Л), 0.2 км к ЮВ от c.Можга | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Можгинское 3 местонахождение | р.Ныши (Л), 0.5 км к ЮВ от c.Можга | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |
|  | Черный Лог, селище | р.Вала (Л), д.Черный Лог | Постановление Президиума совета УО ВООПИиК от 25.10.2000 г. № 4 |

Объекты культурного наследия отражены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

В целях охраны объектов культурного наследия, а также включения их в планировочную систему и усиления их культурно-просветительского воздействия планируется проведение ряда юридических, организационных и планировочных мероприятий. Они включают:

1. Мероприятия по археологическому обследованию территории на предмет выявления объектов археологического наследия, на землях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных ст.25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п.3. 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ).

2. По заявке местных органов самоуправления проведение мероприятий по выявлению и исследованию объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия для включения их в перечень выявленных объектов.

3. Проведение государственной историко-культурной экспертизы вновь выявленных объектов и включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

4. Проведение комплекса работ по установлению границ территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия. Перевод земель в границах территорий объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Разработку проектов зон охраны с требованиями к градостроительным регламентам в границах территории данных зон.

6. Проведение работ по сохранению, реставрации, ремонту объектов культурного наследия или приспособление их для современного использования.

7. Установка информационных надписей (обозначений) на объектах культурного наследия.

8. Активное использование объектов культурного наследия в целях образования, патриотического и эстетического воспитания включая разработку и формирование системы показа и информации с помощью туристических маршрутов с целью изучения и популяризации объектов.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого находится или обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом № 73-ФЗ.

8. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования «Можгинское» приведены в таблице 14.

Таблица  14

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Всего по муниципальному образованию «Можгинское» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современ. состояние | Расчёт. срок |
| 1 | 1. Территория |
| 2 | Земли поселения всего, в том числе: | га | 25689,535 | 25689,535 |
| 3 | Земли населённых пунктов | га | 1300,492 | 1314,244 |
| 4 | 2. Население |
| 5 | Всего по муниципальному образованию | чел. | 3438 | 3438 |
| 6 | 3. Количество населённых пунктов |
| 7 | Сельские населённые пункты | единиц | 16 | 16 |
| 8 | 4. Жилищный фонд |
| 9 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м/чел. | 25,5 | 25,5 |
| 10 | Общий объём жилищного фонда | общ, кв.м. | 71,1 | 71,1 |
| 11 | 5. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 12 | Детские дошкольные учреждения | мест | 192 | 192 |
| 13 | Объекты учебно-образовательного назначения | учащихся | 359 | 359 |
| 14 | Объекты здравоохранения (врачебный пункт, ФАП, аптека) | объект | 5 | 5 |
| 15 | Объекты торгового назначения | торг кв. м | 832,4 | 832,4 |
| 16 | Объекты общественного питания | мест | 50 | 50 |
| 17 | Объекты культурно-досугового значения | мест | 1100 | 1100 |
| 18 | Открытые плоскостные сооружения | га |  |  |
| 19 | Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного значения | шт | 4 | 4 |
| 20 | 6. Транспортная инфраструктура |
| 21 | Автодороги общего пользования, в том числе: | км | 73,819 | 73,819 |
| 22 | федеральные | км | 20,433 | 20,433 |
| 23 | региональные и муниципальные | км | 32,9 | 32,9 |
| 25 | местные | км | 20,486 | 20,486 |
| 27 | 7. Инженерная инфраструктура |
| 28 | Водоснабжение |  |  |  |
| 29 | Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды с учётом полива | куб. м/сут. | 0,77694 | 0,77694 |
| 30 | Канализация |  |  |  |
| 31 | Объёмы сброса сточных вод, в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/сут. | 0,77694 | 0,77694 |
| 31 | Газоснабжение |  |  |  |
| 32 | Газопотребление (с учётом существующей застройки) | куб.м/год | 756800 | 756800 |
| 33 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 34 | Количество котельных | ед. | 7 | 7 |
| 35 | Электроснабжение |  |  |  |
| 36 | Объём электропотребления (с учётом существующей застройки) + потери при транспортировке 15 % | кВт | 594,75 | 594,75 |
| 37 | Количество трансформаторных подстанций | штук | 61 | 61 |
| 38 | 8. Ритуальное обслуживание |
| 39 | Общее количество кладбищ | единиц | 1 | 1 |

Раздел IV. Графические приложения

«Карта границ муниципального образования «Можгинское» с отображением границ Можгинского лесничества (в соответствии с материалами лесоустройства)».

«Карта зон с особыми условиями использования территорий».

«Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».